Приложение Б

(рекомендуемое)

Порядок разработки, согласования и утверждения графиков периодической поверки средств измерений

Б.1 Общие положения

Б.1.1 Графики периодической поверки средств измерений разрабатываются с целью рационального планирования организации поверки средств измерений.

Б.1.2 В график должны быть включены средства измерений, подлежащие поверке.

Б.1.3 График разрабатывается владельцем средств измерений и согласовывается с аккредитованными поверочными лабораториями, проводящими поверку средств измерений.

Б.1.4 График составляется по форме 1, представленной на рисунке Б.1.

Б.2 Правила оформления графика поверки средств измерений

Б.2.1 График должен состоять из следующих разделов по категориям средств измерений:

1	Эталоны.

2	Средства измерений, предназначенные для применения в сфере законодательной метрологии.

3	Средства измерений, предназначенные для применения вне сферы законодательной метрологии.

Б.2.2 Средства измерений в разделах по Б.2.1 должны располагаться по областям измерений:

1	- область измерения геометрических величин;

2	- область измерения массы;

3	- область измерения силы и твердости;

04, 05 - область измерения давления и вакуума;

6	- область измерения параметров движения;

7	- область измерения расхода и количества жидкостей и газов;

8	- область измерения плотности и вязкости;

9	- область измерения физико-химических величин;

10	- область измерения температуры и теплофизических величин:

11	- область оптических и оптико-физических измерений;

12	- область акустических измерений;

13	- область электрических измерений;

14	- область магнитных измерений;

15	- область измерений времени и частоты;

16	- область измерений радиотехнических величин;

17	- область измерений ионизирующего излучения;

19	- область измерений параметров, влияющих на безопасность эксплуатации транспортных средств;

20	- область неразрушающего контроля;

22- область измерений аэрогидродинамических величин;

23- область измерений с использованием измерительных систем;

25-средства измерений медицинского назначения;

99 - прочие области измерений.

Б.2.3 Правила заполнения графика

Б.2.3.1 В графе «Наименование средства измерений, идентификация» указывают наименование средства измерения, тип, класс, диапазон измерений и т. п., которые должны соответствовать данным эксплуатационной документации.

Б.2.3.2 Графа «Код области измерения» заполняется в соответствии с Б 2 2.

Год поверки

Б.2.3.3 Графа «		— » заполняется в виде дроби: указывается календарный год, в

периодичность

котором планируется поверка средств измерений; периодичность поверки - трехзначной цифрой в месяцах (один раз в год - 012, один раз в два года - 024 и т. д.).

Б.2.3.4 В графе «Количество средств измерений» записывается цифрами количество однотипных средств измерений, планируемых к поверке.

Примечание - Если средства измерений собраны в наборы, комплекты, то указывается общее количество

всех средств измерений, входящих в наборы, комплекты.

Б.2.3.5 В графе «Количество средств измерений по месяцам» записывается количество средств измерений данного типа, подлежащих поверке.

Б.З Порядок согласования графика поверки средств измерений

Б.3.1 График составляется в двух экземплярах и представляется аккредитованным поверочным лабораториям для согласования. Порядок согласования графиков устанавливает руководитель аккредитованной поверочной лаборатории, проводящей поверку средств измерений.

Первый экземпляр графика после согласования возвращается владельцу средств измерений, второй экземпляр остается в аккредитованной поверочной лаборатории.

Б.3.2 Согласование графиков поверки средств измерений на следующий год проводится с 1 октября по 20 декабря текущего года.

В обоснованных случаях (вновь созданное предприятие, приобретение новых средств измерений и т.п.) допускается согласовывать график поверки или дополнение к нему в течение года.

| ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ на 2012 год |
| --- |
| Наименование средства измерений, идентификация (тип, класс точности или диапазон измерений и т. п.) | Код области измерений | Год поверки | Количество средств измерений | Количество поверяемых средств измерений по месяцам |
|  |  | Периодич- ность |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 2. Средства измерений, применяемые в сфере законодательной метрологии |
| 2.1 Весы лабораторные ВЛР-200 кп. т. 2 | 02 | 2011 012 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2.2 Комплект гирь Г-4-1110, кп. т. М1 (4) | 02 | 2011 012 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Счетчики воды с Ду до 20 мм | 07 | 2011 048 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Средства измерений, применяемые вне сферы законодательной метрологии |
| 3.1 Линейка поверочная ШМ, кп. т 2 (0- 300) мм | 01 | 2011 012 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Ампервольтваттметр Д552 | 13 | 2011 012 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТКП 8.003-2011

Форма 1

Рисунок Б.1 - Форма и пример заполнения графика поверки средств измерений